## Slide 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ενότητα #4: Το πρωτόκολλο IP
Βασίλειος Κόκκινος (εκ μέρους του Καθηγητή Χ. Ι. Μπούρα)
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
email: kokkinos@cti.gr,
site: http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras?language=el

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Φιλοσοφία IP
Λειτουργίες Προσπέλασης IP
IPv4 και IPV6
Μηχανισμοί IP
Συνεργαζόμενα Πρωτόκολλα

## Slide 3: Εισαγωγή (1/3)
Το Internet θεωρείται σαν ένα απλό, ιδεατό δίκτυο, που διασυνδέει όλους τους κόμβους και μέσω του οποίου η επικοινωνία είναι εφικτή
Η αρχιτεκτονική που βρίσκεται κάτω από αυτό είναι και καλά κρυμμένη και έξω από τα πλαίσια ενδιαφέροντός του
Το Internet Protocol (IP) είναι το 1ο μέλος της οικογένειας πρωτοκόλλων TCP/IP

## Slide 4: Εισαγωγή (2/3)
Η λειτουργία του ταιριάζει απόλυτα σε περιβάλλοντα διασυνδεδεμένων ετερογενών δικτύων υπολογιστών που αποτελούνται από μηχανές ποικίλων μεγεθών και υπολογιστικής ισχύος
Αποτελείται από ένα μη - αξιόπιστο, καλύτερης προσπάθειας, χωρίς συνδέσεις, σύστημα διανομής πακέτων

## Slide 5: Εισαγωγή (3/3)
Το σύστημα είναι:
  Μη αξιόπιστο, γιατί η μεταφορά του πακέτου δεν είναι εγγυημένη. Παρ' όλο που το πακέτο είναι πιθανό να χαθεί, να επαναδημιουργηθεί ή να μεταφερθεί στον παραλήπτη σε λάθος σειρά, το Internet δε θα ανιχνεύσει τέτοιες καταστάσεις ούτε και θα πληροφορήσει κατάλληλα τον αποστολέα ή τον παραλήπτη για το γεγονός
  Χωρίς συνδέσεις, γιατί κάθε πακέτο αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, σαν αυτόνομη οντότητα. Σε μία ακολουθία πακέτων που στέλνεται από μια μηχανή σε μία άλλη, τα πακέτα μπορεί να «ταξιδέψουν» στον προορισμό τους πάνω από διαφορετικά μονοπάτια ή μερικά πακέτα να χαθούν ενώ άλλα να μεταφερθούν σωστά
  Καλύτερης προσπάθειας, γιατί το Internet κάνει μία αρκετά «καλή» προσπάθεια για να μεταφέρει τα πακέτα. Αυτό σημαίνει πως, δεν απορρίπτει πακέτα χωρίς λόγο και κατά ένα μη-ντετερμινιστικό τρόπο. Η μη αξιοπιστία εμφανίζεται μόνο όταν οι πόροι του συστήματος εξαντλούνται ή το «από κάτω» δίκτυο επικοινωνίας αποτυγχάνει

## Slide 6: Φιλοσοφία (1/2)
Το IP ορίζει:
  το μηχανισμό μη-αξιόπιστης, χωρίς συνδέσεις, μετάδοσης πακέτων
  τη βασική μονάδα μεταφοράς δεδομένων
  το format των δεδομένων αυτών όταν μεταδίδονται
  ένα σύνολο κανόνων που ορίζουν την τεχνική επεξεργασίας των πακέτων και διαχείρισης λαθών

## Slide 7: Φιλοσοφία (2/2)
Ταιριάζει σε μία ιεραρχημένη δόμηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας υπολογιστών (OSI model)
Βρίσκεται σε αντιστοιχία υπηρεσιών με το OSI layer 3 - network layer (3ο επίπεδο – Επίπεδο Δικτύου)
Η φιλοσοφία χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:
  ΙP Datagram
  Μοντέλο Λειτουργίας
  Συνεργαζόμενα πρωτόκολλα

## Slide 8: IP Diagram (1/3)
Σε ένα φυσικό δίκτυο, η μονάδα μεταφοράς της πληροφορίας είναι το frame που περιέχει το header και τα δεδομένα
Το header δίνει πληροφορίες του τύπου διεύθυνση αποστολέα, παραλήπτη και άλλες πληροφορίες ελέγχου.
Το IP ονομάζει την βασική του μονάδα μεταφοράς πληροφορίας Internet Datagram.
Όπως και το frame, έτσι και το datagram χωρίζεται σε header και δεδομένα.
Επίσης περιλαμβάνει και τις διευθύνσεις του αποστολέα και παραλήπτη του

## Slide 9: IP Diagram (2/3)
Το Internet δεν περιορίζει το μέγεθος των datagrams
Προτείνει πως τα δίκτυα και οι gateways θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν datagrams μέχρι 576 bytes, χωρίς να τα κομματιάζουν σε πολλά μικρότερα κομμάτια
H τεχνική αυτή ονομάζεται fragmentation

## Slide 10: IP Diagram (3/3)
IP Diagram (source: https://vceguide.com/wp-content/uploads/2017/05/412-79v8-EC-Council-Certified-Security-Analyst_Image_016.jpg)

## Slide 11: Μοντέλο Λειτουργίας
Το IP φτιάχτηκε για να παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς τμημάτων πληροφορίας (datagrams) μεταξύ μηχανών αποστολέα-παραλήπτη
Τόσο ο αποστολέας, όσο και ο παραλήπτης, προσδιορίζονται από τις σταθερού μήκους διευθύνσεις τους

## Slide 12: Διαδικασία Μοντέλου Λειτουργίας (1/5)
Ο αποστολέας ετοιμάζει τα δεδομένα και καλεί το τοπικό Internet module για να στείλει αυτά τα δεδομένα σαν datagrams, «περνώντας» του σαν ορίσματα την διεύθυνση του παραλήπτη και άλλες παραμέτρους
Το Internet module προετοιμάζει έναν header και ενώνει τα δεδομένα μαζί του
Στη συνέχεια αποφασίζει τη διεύθυνση στο τοπικό δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει, και στο παράδειγμά μας αυτή είναι η διεύθυνση της gateway
Μετά, στέλνει το datagram και τη διεύθυνση του τοπικού δικτύου στο τοπικό network interface

## Slide 13: Διαδικασία Μοντέλου Λειτουργίας (2/5)
Με τη σειρά του, το τοπικό network interface δημιουργεί έναν local network header, του κολλάει το datagram και στέλνει το αποτέλεσμα μέσω του φυσικού δικτύου
Στη gateway, το τοπικό interface του δικτύου αφαιρεί τον header και το datagram παραλαμβάνεται από το Internet module
Αυτό βλέπει πως το datagram προορίζεται για κάποια μηχανή σε ένα δεύτερο δίκτυο και αφού προσδιορίσει μια διεύθυνση τοπική στο δεύτερο δίκτυο, καλεί το interface αυτού του δικτύου και στέλνει το datagram
Το interface, αφού προσθέσει το δικό του header, στέλνει το αποτέλεσμα στον κόμβο-παραλήπτη

## Slide 14: Διαδικασία Μοντέλου Λειτουργίας (3/5)
Στον παραλήπτη, αφού το network interface αφαιρέσει τον local net header, προωθεί το datagram στο Internet module
To Internet module αποφασίζει πως αυτό το datagram απευθύνεται σε κάποιο πρόγραμμα εφαρμογής σε αυτήν την μηχανή
Το Internet module περνάει τα δεδομένα στο πρόγραμμα σε ανταπόκριση κάποιου system call παρέχοντας παράλληλα τη διεύθυνση του αποστολέα και άλλες παραμέτρους σαν αποτέλεσμα της κλήσης

## Slide 15: Διαδικασία Μοντέλου Λειτουργίας (4/5)
Το μονοπάτι μετάδοσης στο IP πρωτόκολλο (source: Χρήστος Μπούρας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις στα Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεσης Δικτύων)

## Slide 16: Διαδικασία Μοντέλου Λειτουργίας (5/5)
Η παραπάνω διαδικασία επιλογής μονοπατιών για τη μετάδοση των datagrams ονομάζεται δρομολόγηση (routing)
Tο IP αντιμετωπίζει κάθε datagram σαν μια ανεξάρτητη οντότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο datagram

## Slide 17: Λειτουργίες Προσπέλασης IP
Δύο είναι οι βασικές λειτουργίες που υλοποιεί το IP:
  Προσπέλαση μέσω διευθύνσεων (addressing)
  Τμηματοποίηση των πακέτων και «επανασύνδεση» (Fragmentation and Reassembly)

## Slide 18: Προσπέλαση διευθύνσεων (1/2)
Το σχήμα διευθύνσεων που έχει υλοποιηθεί στο Internet είναι ανάλογο με το σχήμα των φυσικών διευθύνσεων
Ορίζει πως σε κάθε κόμβο που ανήκει στο Internet καταχωρείται μία ακέραια διεύθυνση, που ονομάζεται Internet Address
Οι διευθύνσεις αυτές κωδικοποιούν την ταυτότητα ενός δικτύου καθώς επίσης και την ταυτότητα ενός μοναδικού κόμβου σε αυτό το δίκτυο

## Slide 19: Προσπέλαση διευθύνσεων (2/2)
Κάθε κόμβος στο Internet έχει μία μοναδική 32-bit Internet διεύθυνση, η οποία χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία από/προς τον κόμβο αυτό
Ιδεατά, κάθε τέτοια διεύθυνση είναι ένα ζευγάρι (netid, hostid), όπου το netid προσδιορίζει ένα δίκτυο και το hostid έναν κόμβο σε αυτό το δίκτυο
Ανάλογα με τον αριθμό των bits που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δικτύου και του κόμβου αντίστοιχα, οι Internet διευθύνσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

## Slide 20: Class A διευθύνσεις
Οι διευθύνσεις σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιούν 7-bits για το netid και 24-bits για το hostid. Χρησιμοποιούνται για τα δίκτυα που έχουν περισσότερους από - 2 (δηλ. 65536) κόμβους
η πρώτη διεύθυνση (διεύθυνση δικτύου) και η τελευταία (broadcast διεύθυνση) δεν χρησιμοποιούνται για τους κόμβους

## Slide 21: Class B διευθύνσεις
Οι διευθύνσεις σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιούν 14-bits για το netid και 16-bits για το hostid. Περιγράφουν τα περισσότερα δίκτυα (μεσαίου μεγέθους) τα οποία έχουν μεταξύ -2 (δηλ. 254) και -2 κόμβους (δηλ. 65534)

## Slide 22: Class C διευθύνσεις
Οι διευθύνσεις σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιούν 21-bits για το netid και 8-bits για το hostid. Περιγράφουν μικρά δίκτυα, τα οποία έχουν λιγότερους από κόμβους

## Slide 23: Διευθύνσεις στο Internet (1/4)
Σε μια Internet διεύθυνση, η κατηγορία της προσδιορίζεται από τα τρία πιο σημαντικά (high-order) bits
Όταν αναφερόμαστε σε Internet διευθύνσεις χρησιμοποιούμε τον (.) συμβολισμό
Οι διευθύνσεις γράφονται σαν μια ακολουθία τεσσάρων ακεραίων αριθμών χωρισμένων με τελείες, όπου κάθε ακέραιος είναι το δεκαδικό ισοδύναμο ενός byte της 32-bit διεύθυνσης

## Slide 24: Διευθύνσεις στο Internet (2/4)
Για παράδειγμα:
  32-bit διεύθυνση:
  10000000 00001010 00000010 00011110
  Internet διεύθυνση:
  128.10.2.30

## Slide 25: Διευθύνσεις στο Internet (3/4)
Τα τμήματα του λογικού συστήματος που υλοποιούν το IP χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις αυτές που βρίσκονται στον Internet header των datagrams
Έτσι, μπορούν να προσδιορίσουν τον παραλήπτη της πληροφορίας και να τα δρομολογήσουν προς την ανάλογη κατεύθυνση
Για τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού, υπάρχουν Internet modules σε κάθε κόμβο που πραγματοποιεί Internet επικοινωνία και σε κάθε gateway που διασυνδέει δίκτυα

## Slide 26: Διευθύνσεις στο Internet (4/4)
Αυτά τα modules χρησιμοποιούν κοινούς κανόνες για τη μετάφραση των πεδίων διευθύνσεων και για το κομμάτιασμα (εάν χρειάζεται) των πακέτων
Επιπλέον, αυτά τα modules (ειδικά στις gateways) έχουν διαδικασίες για να παίρνουν αποφάσεις δρομολόγησης
Το IP απεικονίζει Internet διευθύνσεις σε διευθύνσεις τοπικού δικτύου (local network addresses)
Είναι δουλειά των χαμηλότερου επιπέδου διαδικασιών (πχ. local net or gateways) η απεικόνιση των διευθύνσεων τοπικού δικτύου σε μονοπάτια δρομολόγησης

## Slide 27: Τμηματοποίηση και επανασύνδεση (1/5)
Αποτελεί τη 2η λειτουργία προσπέλασης του IP, μετά τη προσπέλαση μέσω διευθύνσεων
Το κομμάτιασμα ενός internet datagram είναι απαραίτητο όταν:
  αυτό ξεκινά από κάποιο τοπικό δίκτυο που επιτρέπει μεγάλο μέγεθος πακέτων και πρέπει να διασχίσει ένα άλλο τοπικό δίκτυο το οποίο περιορίζει τα πακέτα σε ένα μικρότερο μέγεθος, για να φτάσει στον προορισμό του.

## Slide 28: Τμηματοποίηση και επανασύνδεση (2/5)
Τα internet modules χρησιμοποιούν πεδία στον header των datagrams για να μπορούν να τα κομματιάζουν και να τα επανασυνδέουν σωστά, όταν πρόκειται να μεταδοθούν μέσα από δίκτυα μικρών πακέτων
Ένα datagram μπορεί να «μαρκαριστεί» σαν “Don't fragment”
Κάθε τέτοιο datagram δεν υπάρχει περίπτωση να κομματιαστεί σε καμία περίπτωση
Εάν κάποιο τέτοιο datagram δεν μπορεί να μεταφερθεί στον προορισμό του χωρίς να κομματιαστεί, τότε αγνοείται

## Slide 29: Τμηματοποίηση και επανασύνδεση (3/5)
Οι Internet διαδικασίες τμηματοποίησης και επανασύνδεσης πρέπει να μπορούν να κόψουν ένα datagram σε σχεδόν αυθαίρετο αριθμό κομματιών
Τα κομμάτια αυτά μπορούν αργότερα στον παραλήπτη να συνδεθούν ξανά
Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το IDENTIFICATION πεδίο του datagram για να εξασφαλίσει πως «κομμάτια» από διαφορετικά datagrams δεν ανακατεύονται μεταξύ τους

## Slide 30: Τμηματοποίηση και επανασύνδεση (4/5)
Το Fragment Offset πεδίο δηλώνει στον παραλήπτη την θέση ενός «κομματιού» στο αρχικό datagram
Τα Fragment Offset και Length πεδία προσδιορίζουν το τμήμα του αρχικού datagram που καλύπτεται από αυτό το fragment
Αυτά τα πεδία παρέχουν όλη την απαραίτητη πληροφορία για να γίνει η επανασύνδεση (reassembly) των datagrams σωστά

## Slide 31: Τμηματοποίηση και επανασύνδεση (5/5)
Για την επανασύνδεση των fragments, το Internet module στον παραλήπτη, συνδυάζει datagrams που έχουν ίδιες τιμές στα πεδία:
  IDENTIFICATION
  SOURCE IP ADDRESS
  DESTINATION IP ADDRESS
  PROTOCOL
Ο συνδυασμός γίνεται τοποθετώντας το τμήμα δεδομένων κάθε fragment στη σχετική θέση που υποδεικνύεται από το Fragment Offset πεδίο του header αυτού του fragment
Το πρώτο fragment θα έχει το Fragment Offset πεδίο, μηδέν και το τελευταίο θα έχει το More-Fragments Flag πεδίο ίσο με μηδέν

## Slide 32: IPv4
Το IPv4 ήταν η πρώτη έκδοση IP και εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1983.
Σήμερα, αποτελεί την πλέον χρησιμοποιούμενη έκδοση IP για αναγνώριση συσκευών σε δίκτυο.
Χρησιμοποιεί ένα σχήμα 32-bit διευθύνσεων, επιτρέποντας την καταχώρηση = 4 δισ. διευθύνσεων.
Μέχρι και σήμερα, θεωρείται το κύριο πρωτόκολλο Internet και εμπεριέχει περίπου του 94% της διαδικτυακής κίνησης.

## Slide 33: Δυνατότητες IPv4
Πρωτόκολλο χωρίς συνδέσεις
Επιτρέπει τη δημιουργία ενός απλού επιπέδου επικοινωνίας πάνω σε ετερογενείς συσκευές
Απαιτεί λιγότερη μνήμη
Εύκολη μνημόνευση των διευθύνσεων
Προσφέρει βιβλιοθήκες για βίντεο και συνέδρια
Υποστήριξη από εκατομμύριά συσκευές

## Slide 34: IPv6
Είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του πρωτοκόλλου Διαδικτύου, ξεκινώντας στις αρχές του 1994.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτής της σουίτας ονομάζεται τώρα IPv6.
Αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για περισσότερες διευθύνσεις Διαδικτύου.
Στόχος ήταν να επιλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με το IPv4.
Με χώρο διευθύνσεων 128-bit, επιτρέπει διευθύνσεις στο διαδίκτυο (το IPv4 προσέφερε )
Το IPv6 ονομάζεται επίσης IPng (Πρωτόκολλο Διαδικτύου επόμενης γενιάς)

## Slide 35: Δυνατότητες IPv6
Ιεραρχική υποδομή διευθύνσεων και δρομολόγησης
Διαμόρφωση καταστάσεων (Stateful και Stateless)
Υποστήριξη για ποιότητα υπηρεσίας (QoS)
Αποτελεί ιδανικό πρωτόκολλο για αλληλεπίδραση γειτονικών κόμβων

## Slide 36: Μορφή Διευθύνσεων IPv4 και IPv6
Μορφή Διευθύνσεων IPv4 και IPv6 (source: https://www.guru99.com/images/1/053018_0657_IPv4vsIPv6W1.png)

## Slide 37: Μηχανισμοί IP
Το IP για να παράσχει τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιεί τέσσερις μηχανισμούς-κλειδιά (που εκφράζονται από τα αντίστοιχα πεδία του datagram header):
  TypeOfService
  TimeToLive
  Options
  Header Checksum

## Slide 38: Type Of Service (1/2)
Το πεδίο Type of Service χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επιθυμητή ποιότητα υπηρεσιών
Είναι ένα αφηρημένο ή γενικευμένο σύνολο παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τις επιλογές υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στα δίκτυα που αποτελούν το Internet
Xρησιμοποιείται από τα gateways για την επιλογή των πραγματικών παραμέτρων μετάδοσης για ένα συγκεκριμένο δίκτυο, το δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί για το επόμενο hop, ή την επόμενη gateway, όταν δρομολογούν ένα Internet datagram

## Slide 39: Type Of Service (2/2)
Εάν ένα gateway γνωρίζει περισσότερα από ένα μονοπάτια προς ένα συγκεκριμένο προορισμό, μπορεί τότε να χρησιμοποιήσει το πεδίο τύπου εξυπηρέτησης για να επιλέξει το μονοπάτι που έχει χαρακτηριστικά, κοντινότερα προς τα επιθυμητά.
Αποτελεί υπόδειξη προς τον αλγόριθμο δρομολόγησης που βοηθά στην επιλογή ανάμεσα σε πολλά εναλλακτικά μονοπάτια προς έναν προορισμό
Το Internet δε μπορεί να εγγυηθεί αυτό το αιτούμενο είδος εξυπηρέτησης.

## Slide 40: Time To Live
Είναι μια ένδειξη ενός πάνω ορίου του χρόνου ζωής ενός datagram μέσα στο Internet
Παίρνει κάποια τιμή από τον αποστολέα και μειώνεται σταδιακά στα σημεία της πορείας του όπου επεξεργάζεται
Εάν ο χρόνος ζωής μηδενιστεί πριν ένα datagram φτάσει στον προορισμό του τότε καταστρέφεται
Ο χρόνος ζωής μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «όριο αυτοκαταστροφής» του datagram και βοηθά στο να αποφεύγονται φαινόμενα συμφόρησης στο Internet

## Slide 41: Options
Παρέχει τη δυνατότητα κάποιων λειτουργιών ελέγχου, απαραίτητων ή χρήσιμων σε κάποιες περιπτώσεις
Τέτοιες λειτουργίες περιλαμβάνουν τη χρήση χρονογραμματόσημων (timestamps), ειδική δρομολόγηση (special routing) και ασφάλεια

## Slide 42: Header Checksum
Χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει ότι η πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των datagrams έχει μεταδοθεί σωστά
Τα δεδομένα μπορούν να έχουν λάθη
Εάν ο έλεγχος του header checksum αποτύχει, το datagram απορρίπτεται από την οντότητα που έκανε τον έλεγχο

## Slide 43: Μειονεκτήματα IP
Μερικά μειονεκτήματα του IP είναι τα παρακάτω:
  Το IP δεν παρέχει δυνατότητες αξιόπιστης επικοινωνίας.
  Δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις (acknowledgements) ούτε end-to-end, ούτε hop-by-hop.
  Δεν υπάρχει έλεγχος λαθών για τα δεδομένα, παρά μόνο ένα header checksum.
  Δεν υπάρχουν επαναμεταδόσεις ούτε και έλεγχος ροής της κυκλοφορίας των datagrams.

## Slide 44: Συνεργαζόμενα πρωτόκολλα
Το IP συνεργάζεται με τα παρακάτω πρωτόκολλα:
  ICMP (Internet Control Message Protocol)
  ARP (Address Resolution Protocol)
  RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

## Slide 45: ICMP πρωτόκολλο (1/4)
Το IP συνεργάζεται και με άλλα πρωτόκολλα, τα οποία περιλαμβάνονται στην υλοποίηση των IP software modules
Αυτά τα modules επιτρέπουν σε μηχανές του Internet να ανιχνεύουν και να αναφέρουν λάθη σχετικά με απρόσμενες καταστάσεις
Ένα τέτοιο πρωτόκολλο είναι το Internet Control Message Protocol (ICMP)
To ICMP θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του IP

## Slide 46: ICMP πρωτόκολλο (2/4)
Τα ICMP μηνύματα ταξιδεύουν μέσα στο δίκτυο, στο κομμάτι των δεδομένων των IP datagrams.
Ο τελικός προορισμός ενός ICMP μηνύματος δεν είναι κάποια διαδικασία-χρήστη στην μηχανή-παραλήπτης, αλλά το Internet software σε αυτή τη μηχανή.
Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένα ICMP μήνυμα λάθους καταφθάνει:
  δεν περνά το μήνυμα λάθους σε κάποια εφαρμογή της οποίας το datagram πιθανώς προκάλεσε το πρόβλημα.
  το IP software module διαχειρίζεται το πρόβλημα μόνο του

## Slide 47: ICMP πρωτόκολλο (3/4)
Το ICMP πραγματοποιεί ελέγχους για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την επικοινωνία δύο μηχανών
Όταν για παράδειγμα, ένα gateway δεν μπορεί να στείλει ένα datagram στον προορισμό του, στέλνει πίσω στον αποστολέα ένα ICMP destination unreachable μήνυμα, το οποίο έχει και συγκεκριμένο format
Το ICMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάσει εάν ένας κόμβος-προορισμός είναι σε λειτουργία και προσπελάσιμος, στέλνοντας ένα ICMP echo request μήνυμα

## Slide 48: ICMP πρωτόκολλο (4/4)
Αποτελέσματα ελέγχων του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν:
  Network Unreachable
  Host Unreachable
  Protocol Unreachable
  Port Unreachable
  Fragmentation needed and [Don't Fragment] flag set
  Source Route Failed

## Slide 49: ARP πρωτόκολλο (1/5)
Τα πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol) εξυπηρετεί την ανάγκη μετάφρασης από Internet διευθύνσεις σε φυσικές διευθύνσεις των μηχανών σε ένα δίκτυο και το αντίστροφο.
Το ARP πρωτόκολλο επιτρέπει σε έναν κόμβο να βρει την φυσική διεύθυνση ενός κόμβου-στόχου που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο, με δεδομένη μόνο την Internet διεύθυνση του στόχου.
Η ιδέα πίσω από τη δυναμική ανάλυση διευθύνσεων με χρήση του ARP είναι απλή

## Slide 50: ARP πρωτόκολλο (2/5)
Όταν ένας κόμβος Α θέλει να βρει την Internet διεύθυνση ενός κόμβου Β, μεταδίδει στο δίκτυο (broadcasts) ένα ειδικό πακέτο που ζητά από τον κόμβο με Internet διεύθυνση να απαντήσει με την φυσική του διεύθυνση,
Όλοι οι κόμβοι λαμβάνουν την αίτηση, αλλά μόνο ο Β αναγνωρίζει την Internet διεύθυνσή του
O B στέλνει μία απάντηση με την φυσική του διεύθυνση (στην περίπτωση π.χ. δικτύου Ethernet απαντά με την Ethernet address του).
Όταν ο Α λαμβάνει την απάντηση, μαθαίνει την φυσική hardware διεύθυνση του Β και τη χρησιμοποιεί για να στείλει το Internet πακέτο κατευθείαν στον κόμβο Β.

## Slide 51: ARP πρωτόκολλο (3/5)
Δομή ARP πακέτου (source: http://users.sch.gr/jabatzo/files/yliko/live%20ebooks/diktya_ypolog_G_2018_final/ARP_domi.PNG)

## Slide 52: ARP πρωτόκολλο (4/5)
Μετάδοση με ARP (source: https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/arp.jpg)

## Slide 53: ARP πρωτόκολλο (5/5)
Το ARP είναι ένα χαμηλού επιπέδου πρωτόκολλο που κρύβει τους μηχανισμούς προσπέλασης μέσω φυσικών διευθύνσεων του κατώτερου επιπέδου δικτύου
Μας επιτρέπει να ορίζουμε Internet διευθύνσεις της επιλογής μας σε κάθε μηχανή.
Θεωρείται κομμάτι του φυσικού συστήματος του δικτύου, αλλά και σαφώς απαραίτητο για την λειτουργία των Internet πρωτοκόλλων.

## Slide 54: RARP πρωτόκολλο (1/2)
To RARP (Reverse Address Resolution Protocol) επιτελεί την ίδια λειτουργία με το ARP με μια πολύ σημαντική διαφορά
Το κάνει την αντίστροφη μετάφραση από φυσικές διευθύνσεις σε Internet addresses
Ο εξυπηρετητής RARP ενημερώνει έναν υπολογιστή, κατόπιν ερωτήματος, ποια είναι η IP διεύθυνση του ή του αποδίδει μια νέα
Το RARP χρησιμοποιείται σπάνια στις μέρες, καθώς έχει αντικατασταθεί από μεταγενέστερα πρωτόκολλα (π.χ. BOOTP, DHCP)

## Slide 55: RARP πρωτόκολλο (2/2)
Το RARP πρωτόκολλο (source: https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/arp.jpg)

## Slide 56: Σύντομη ανασκόπηση
Εισαγωγή
Φιλοσοφία IP
Λειτουργίες Προσπέλασης IP
IPv4 και IPV6
Μηχανισμοί IP
Συνεργαζόμενα Πρωτόκολλα

## Slide 57: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις μαθήματος (Κεφάλαιο 3)
Βιβλία:
  D. E. Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP: Αρχές, Πρωτόκολλα, και Αρχιτεκτονικές, 4η Αμερικανική έκδοση, Τόμος 1, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  A. Tanenbaum & D. Wetherall, Δίκτυα Υπολογιστών, 5η Αμερικανική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

## Slide 58: Links
http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras/undergraduate-courses/diktua-dhmosias-xrhshs-kai-diasundesh-diktuwn?language=el (Δικτυακός τόπος μαθήματος)
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτόκολλο_Ελέγχου_Μετάδοσης/Πρωτόκολλο_Διαδικτύου (Πρωτόκολλο Διαδικτύου)
http://users.sch.gr/jabatzo/files/yliko/live%20ebooks/diktya_ypolog_G_2018_final/_arp__dhcp.html (Πρωτόκολλα ARP/RARP)
https://www.guru99.com/difference-ipv4-vs-ipv6.html (IPv4 και IPv6)

## Slide 59: Ερωτήσεις

## Slide 60: Μετάδοση από PC3 σε PC4

## Slide 61: Γενικά
L2
L3
Οι PC3 και PC4 είναι σε διαφορετικά υποδίκτυα
Για τη μετάδοση, ο PC3 γνωρίζει μόνο την IP διεύθυνση του PC4
Δικτυακές συσκευές του παραδείγματος
  Router: Συσκευή L3 για επικοινωνία μεταξύ δικτύων (προωθεί τα πακέτα στις διεπαφές του με βάσει την IP προορισμού - πίνακα δρομολόγησης)
  Switch: Συσκευή L2 (προωθεί τα πακέτα στις θύρες με βάσει την MAC προορισμού - πίνακα MAC switch)
Βασικά στοιχεία στις δικτυακές συσκευές του παραδείγματος:
  Πίνακας ARP: Χαρτογραφεί τις διευθύνσεις IP σε MAC
  Πίνακας MAC switch: Χαρτογραφεί τις θύρες του switch σε διευθύνσεις MAC
  Πίνακας δρομολόγησης router: Χαρτογραφεί τις διευθύνσεις IP στις διεπαφές του
Ενθυλάκωση πακέτων
  Η L3 κεφαλίδα του πακέτου περιέχει πληροφορία για την source και destination IP
  Η L2 κεφαλίδα του πακέτου περιέχει πληροφορία για την MAC διεύθυνση του επόμενου hop
Δεδομένα
Source IP: 10.0.0.4
Destination IP: 20.0.0.2
Source MAC: p3.p3.p3.p3.p3.p3
Destination MAC: e1.e1.e1.e1.e1.e1

## Slide 62: Από το PC3 στο router
Ο PC3 ξέρει την destination IP
  δημιουργεί την L3 κεφαλίδα
  δεν ανήκει στο υποδίκτυό της
  θα κατευθύνει το πακέτο στο Default Gateway (10.0.0.1)
Δεν γνωρίζει την MAC του 10.0.0.1 και επομένως θα κάνει ARP request
  Τo switch 1 λαμβάνει το request (αντιστοιχεί στο port 3 την MAC του PC3) και στέλνει το ARP request σε όλες τις άλλες θύρες
  Τα PC1, PC2 δεν απαντούν στο ARP request
  Το router λαμβάνει το request, απαντά και στέλνει ARP response μέσω του switch 1 (που αντιστοιχεί στο port 4 την MAC του router)
  Το PC3 ενημερώνεται για την MAC του router
Δημιουργεί την L2 κεφαλίδα και στέλνει το πακέτο στον router (όπου αφαιρείται η L2 κεφαλίδα)
Πίνακας ARP PC3 | Πίνακας MAC Switch 1 | Πίνακας ARP Router | Πίνακας Δρομολόγησης Router | Πίνακας MAC Switch 2 | Πίνακας ARP PC4
10.0.0.1 e1.e1.e1.e1.e1.e1 | 3 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | 10.0.0.4 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | eth1 10.0.0.0/24 |  | 
 | 4 e1.e1.e1.e1.e1.e1 |  | eth2 20.0.0.0/24 |  | 
Στο ARP request στέλνονται οι IP και MAC του αποστολέα, η IP του δέκτη και ζητείται η MAC του δέκτη
O Πίνακας δρομολόγησης router συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον στις διεπαφές του έχουν ήδη δοθεί IP διευθύνσεις
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
L3
Source IP: 10.0.0.4
Destination IP: 20.0.0.2
L2
Source MAC: p3.p3.p3.p3.p3.p3
Destination MAC: e1.e1.e1.e1.e1.e1

## Slide 63: Από το router στο PC4
Ο router αφαιρεί την L2 κεφαλίδα και βλέπει ότι το πακέτο πάει στην 20.0.0.2 (το στέλνει στην eht2 διεπαφή)
Δεν γνωρίζει την MAC του 20.0.0.2 και επομένως θα κάνει ARP request
  Τo switch 2 λαμβάνει το request (αντιστοιχεί στο port 5 την MAC του router) και στέλνει το ARP request σε όλες τις άλλες θύρες
  Τα PC5, PC6 δεν απαντούν στο ARP request
  Το PC4 λαμβάνει το request, απαντά και στέλνει ARP response μέσω του switch 2 (που αντιστοιχεί στο port 6 την MAC του PC4)
  Το router ενημερώνεται για την MAC του PC4
Το router δημιουργεί την L2 κεφαλίδα και στέλνει το πακέτο μέσω του switch 2 στο PC4 (όπου αφαιρούνται οι L2 και L3 κεφαλίδες) και το πακέτο παραλαμβάνεται επιτυχώς
Πίνακας ARP PC3 | Πίνακας MAC Switch 1 | Πίνακας ARP Router | Πίνακας Δρομολόγησης Router | Πίνακας MAC Switch 2 | Πίνακας ARP PC4
10.0.0.1 e1.e1.e1.e1.e1.e1 | 3 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | 10.0.0.4 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | eth1 10.0.0.0/24 | 5 e2.e2.e2.e2.e2.e2 | 20.0.0.1 e2.e2.e2.e2.e2.e2
 | 4 e1.e1.e1.e1.e1.e1 | 20.0.0.2 p4.p4.p4.p4.p4.p4 | eth2 20.0.0.0/24 | 6 p4.p4.p4.p4.p4.p4 | 
6
6
7
9
8
8
9
7
L3
Source IP: 10.0.0.4
Destination IP: 20.0.0.2
L2
Source MAC: e2.e2.e2.e2.e2.e2
Destination MAC: p4.p4.p4.p4.p4.p4

## Slide 64: Επιβεβαίωση λήψης
Για την επιβεβαίωση λήψης, ο PC4
  ετοιμάζει την επιβεβαίωση και δημιουργεί την L3 κεφαλίδα (ξέρει την IP του PC3)
  δεν ανήκει στο υποδίκτυό της και επομένως θα πρέπει να κατευθύνει το πακέτο στο Default Gateway (20.0.0.1)
  δημιουργεί την L2 κεφαλίδα (ξέρει την MAC του router) και στέλνει το πακέτο στον router
  το πακέτο στέλνεται μέσω των ports 6 και 5 του switch 2, στα οποία έχουν αντιστοιχηθεί οι MAC
To router θα λάβει το πακέτο και
  αφαιρεί την L2 κεφαλίδα
  συμβουλεύεται τον πίνακα δρομολόγησης και βλέπει ότι πρέπει να στείλει το πακέτο στην eht1 διεπαφή (δεδομένου ότι η destination IP είναι η 10.0.0.4)
  δημιουργεί την L2 κεφαλίδα (ξέρει την MAC του PC3) και στέλνει το πακέτο στο PC3
  το πακέτο στέλνεται μέσω των ports 4 και 3 του switch 2, στα οποία έχουν αντιστοιχηθεί οι MAC
Το PC3 θα λάβει το πακέτο και
  αφαιρεί την L2 κεφαλίδα
  αφαιρεί την L3 κεφαλίδα
  λαμβάνει και επεξεργάζεται το πακέτο επιβεβαίωσης λήψης
Πίνακας ARP PC3 | Πίνακας MAC Switch 1 | Πίνακας ARP Router | Πίνακας Δρομολόγησης Router | Πίνακας MAC Switch 2 | Πίνακας ARP PC4
10.0.0.1 e1.e1.e1.e1.e1.e1 | 3 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | 10.0.0.4 p3.p3.p3.p3.p3.p3 | eth1 10.0.0.0/24 | 5 e2.e2.e2.e2.e2.e2 | 20.0.0.1 e2.e2.e2.e2.e2.e2
 | 4 e1.e1.e1.e1.e1.e1 | 20.0.0.2 p4.p4.p4.p4.p4.p4 | eth2 20.0.0.0/24 | 6 p4.p4.p4.p4.p4.p4 | 
L3
Source IP: 20.0.0.2
Destination IP: 10.0.0.4
L2 - 1o hop από PC4 στον router
Source MAC: p4.p4.p4.p4.p4.p4
Destination MAC: e2.e2.e2.e2.e2.e2
L2 - 2o hop από router στο PC3
Source MAC: e1.e1.e1.e1.e1.e1
Destination MAC: p3.p3.p3.p3.p3.p3