## Slide 1: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ενότητα # 8: Δίκτυα FTTx (Μέρος 1)
Βασίλειος Κόκκινος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
email: kokkinos@cti.gr,
site: http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras?language=el

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση με το Fiber to the x (FTTx)
Κατανόηση των FTTx αρχιτεκτονικών
Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε αρχιτεκτονικής

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
FTTx
  Αρχιτεκτονική
  PON
  Home Run
  Active Node
  Reverse PON

## Slide 4: Δίκτυα FTTx (Μέρος 1)

## Slide 5: Μύθος 1
Γρήγορο Internet = ADSL
  Ολοένα και πιο απαιτητικές Δικτυακές Εφαρμογές (βίντεο, τηλεδιασκέψεις υψηλής ευκρίνειας)
  Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ταχύτητες και ικανότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλών «Bandwidth heavy»εφαρμογών
  Όσες χώρες παραμένουν στα χάλκινα καλώδια θα πρέπει να αναμένουν ραγδαία τεχνολογική υποβάθμιση απέναντι στις χώρες που θα μεταβούν σε οπτικά δίκτυα

## Slide 6: Μύθος 2
Το ADSL μπορεί να εξελίσσεται καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών
  Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στη μείωση του θορύβου από τα χάλκινα καλώδια
  Ωστόσο, η φύση του χαλκού αδυνατεί να προσφέρει αξιόπιστα τις ταχύτητες που απαιτούν οι χρήστες
  Οι ΟΟΣΑ, ΕΕ επιμένουν πως «οι οπτικές ίνες είναι το μόνο μέσο μετάδοσης που αντέχει στο χρόνο για την κάλυψη των αναγκών» - Viviane Reding (Ευρωπαία επίτροπος)

## Slide 7: Μύθος 3
Τα δίκτυα οπτικών ινών απευθύνονται σε επιχειρηματικούς χρήστες
  Είναι πιο οικονομική όταν υπάρχει εξαρχής εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης σε νέα κτίρια
  Οι χώρες Βόρειας Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής και η Ανατολική Ασία: Μαζικές επενδύσεις σε οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι
  Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται σταθερά και δέχεται μεγαλύτερη υποδοχή από τους απλούς χρήστες (ιδιώτες)
  Στη Γαλλία υπάρχει κανονισμός που καθιστά υποχρεωτική την οπτική καλωδίωση σε νέα κτίρια
  Οι προηγμένες χώρες έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της χρήσης οπτικών ινών

## Slide 8: Μύθος 4
Η ελληνική αγορά δεν απαιτεί ακόμα μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης στο Internet
  Τέτοιου τύπου αναφορές είναι αβάσιμες
  Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της μέσης ταχύτητας πρόσβασης, η ζήτηση αυξήθηκε
  Οι χρήστες διέψευσαν τις θεωρίες περί «καθυστερημένης αγοράς» και «ανώριμων χρηστών»
  Νέες απαιτητικές εφαρμογές εμφανίσθηκαν όπως ηλεκτρονική εκπαίδευση και online διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονη πρόσβαση σε τέτοιες εφαρμογές επιτάσσει τη χρήση οπτικής ίνας

## Slide 9: Μύθος 5
Το κόστος του FTTH είναι απαγορευτικό
  Οι νέες τεχνολογίες εγκατάστασης οπτικών καλωδίων έχουν συρρικνώσει το κόστος οπτικής σύνδεσης
  Σε κάλυψη 1.000.000 νοικοκυριών το κόστος μπορεί να πέσει κάτω από 1.000 € / οικία
  Οι οπτικές συνδέσεις προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία (εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου)
  Δυνατότητα τμηματικής εγκατάστασης οπτικής ίνας στο δίκτυο – μακροχρόνιος ορίζοντας εγκατάστασης

## Slide 10: Μύθος 6
Είναι σοφότερο αντί να κάνουμε άλματα, να ακολουθούμε τα βήματα των άλλων
  Χρήσιμη τακτική για τομείς της οικονομίας με βραδύτερους κύκλους ζωής
  Η οικονομική εξέλιξη επιτάσσει βελτιστοποιημένη πρόσβαση στο διαδίκτυο – Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, τεχνολογική υστέρηση 4 ετών στις τεχνολογίες FTTH σημαίνει κατάταξη σε χώρες τρίτου κόσμου
  Η ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξήσει δραματικά τις ανάγκες σε bandwidth – Οι χρήστες δικτύων θέλουν να απολαμβάνουν μόνιμα την απροβλημάτιστη λειτουργία του δικτύου

## Slide 11: Μύθος 7
Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να μείνει μια μικρή χώρα, χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης
  Θα συμβεί μόνο εάν πεισθούμε εμείς για αυτό
  Οι νέες τεχνολογίες δίνουν ώθηση σε «περιφερειακές» χώρες και σε «ξεγραμμένες» περιοχές
  Στόχος: Να φέρουμε τη χώρα μας πιο κοντά στο διεθνές Internet με μεγαλύτερες ταχύτητες και μικρότερο κόστος
  Προϋποθέσεις για ενεργή συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στην παγκόσμια κοινωνία
  Μπορούμε να ξαναγίνουμε εξαγωγέας καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών προσελκύοντας ξένες επενδύσεις

## Slide 12: Μύθος 8
Οι Έλληνες είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι» με χαμηλές δυνατότητες αφομοίωσης των νέων διαδικτυακών εφαρμογών
  Οι διεθνείς δείκτες μας κατατάσσουν χαμηλά ως προς την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  Σημαντική μερίδα του νεανικού πληθυσμού αποξενώνεται από την τεχνολογία
  Μόνο η έλλειψη βούλησης για πρόοδο μπορεί να μας κρατήσει πίσω

## Slide 13: Μύθος 9
Οι νέες διαδικτυακές τεχνολογίες είναι μόνο για τους μυημένους στις ΤΠΕ
  ΟΥΔΕΝ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟΝ!
  Οι νέες εφαρμογές είναι πολύ πιο εύχρηστες και αξιόπιστες από παλαιότερες
  Για το λόγο αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί οι χρήστες του Διαδικτύου σε όσες χώρες διαθέτουν προηγμένες διαδικτυακές υποδομές

## Slide 14: Μύθος 10
Δεν υπάρχει λόγος να επενδύσουμε στο δίκτυο έναντι άλλων τομέων
  Αναμένεται ραγδαία αύξηση των παραγόμενων δεδομένων σε ένα δίκτυο
  Τεράστιος όγκος Δεδομένων -> Τεράστιος ταυτόχρονος φόρτος δικτύου
  Ανεπαρκές δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της υποδομής της χώρας

## Slide 15: Μύθος 11
Δεν υπάρχουν εφαρμογές που να αξιοποιούν το δίκτυο οπτικών ινών
  Μηχανική Μάθηση (Μ.Μ.) – Εφαρμόζεται ήδη σε πολλές περιπτώσεις και αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής στο μέλλον
  Κατά τη Μ.Μ. αξιοποιούνται δεδομένα –Εκτός από τον όγκο δεδομένων μας ενδιαφέρει και η γρήγορη και χωρίς λάθη μετάδοση τους

## Slide 16: FTTx (1/2)
FTTx = Fiber to the x
το 'x' παριστάνει τόσο τις διάφορες επιλογές όσον αφορά τον αριθμό των συνδρομητών που μοιράζονται το τελευταίο τμήμα της καλωδίωσης, όσο και το βαθμό προσέγγισης του συνδρομητή με την οπτική ίνα
Με τον όρο FTTx υποδηλώνουμε την μέχρι και σε κάποιο σημείο του δικτύου πέρα από το central office (CO) του τηλεπικοινωνιακού παρόχου

## Slide 17: FTTx (2/2)
Έχουν προταθεί συμβολισμοί FTT σχεδόν για κάθε περίπτωση εφαρμογής
Η ταξινόμηση αυτή αν και φαινομενικά δύσκολη στην κατανόηση – Δίνει τη δυνατότητα σαφούς «χαρτογράφησης» του δικτύου
Αξιοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία VDSL

## Slide 18: FTTN
FTTN (Node) / FTTN (Neighborhood) / FTTS (Street)
  Αποτελεί την αρχιτεκτονική στην οποία έχουμε εγκατάσταση ενός δικτύου οπτικών ινών, που εξυπηρετεί εκατοντάδες χρήστες.
  Αυτοί οι χρήστες συνήθως βρίσκονται σε μία ακτίνα 1600 μέτρων.
  Οι οπτικές ίνες φτάνουν μέχρι το cabinet (το γνωστό ΚΑΦΑΟ) που εξυπηρετεί μια γειτονιά, και μέχρι τον τελικό χρήστη χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή (π.χ. χαλκός)
  Η απόσταση των 1600 m συνήθως αναφέρεται ως «The Last Mile»

## Slide 19: FTTC
Fiber To The Curb (Curb/Cabinet)
  Αποτελεί την αρχιτεκτονική στην οποία έχουμε εγκατάσταση ενός δικτύου οπτικών ινών μέχρι το ΚΑΦΑΟ, μια συσκευή που συνήθως απέχει μέχρι 300 μέτρα από το χώρο του χρήστη που απολαμβάνει την υπηρεσία
  Μέχρι τον τελικό χρήστη χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή
  Συνήθως προσφέρει ταχύτητες μέχρι 100 Mbit/s

## Slide 20: FTTB
Fiber To The Building (Business)
  Αποτελεί την αρχιτεκτονική στην οποία έχουμε εγκατάσταση ενός δικτύου οπτικών ινών μέχρι και κτίριο του χρήστη.
  Στην περίπτωση πολλών χώρων (π.χ. σπίτια ή γραφεία) σε ένα κτίριο, το FTTB φτάνει μέχρι το κοινόχρηστο κτίριο αλλά όχι σε κάθε όροφο, γραφείο ή διαμέρισμα

## Slide 21: FTTH
FTTH (Home) / FTTO (Office)
  Αποτελεί την αρχιτεκτονική στην οποία έχουμε εγκατάσταση ενός δικτύου οπτικών ινών μέχρι και την «πόρτα» του χρήστη (π.χ. μέχρι και όλα τα σπίτια των ενοίκων σε μια πολυκατοικία)
  Ταχύτητες από 1Gbps έως και 10 Gbps

## Slide 22: Άλλοι τύποι FTTx
FTTP (Premises)
  Η οπτική ίνα φτάνει σε κάθε τύπο κτιρίου (χρησιμοποιείται κάποιες φορές για να περιγράψει το FTTH ή/και το FTTB). Η βασική διαφορά από τα FTTN και FTTC είναι ότι η οπτική ίνα καλύπτει και το “last mile” μέχρι τον τελικό χρήστη
FTTD (Desktop)
  Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το τερματικό του τελικού χρήστη

## Slide 23: Αποστάσεις βασικών τύπων FTTx
Αποστάσεις βασικών τύπων FTTx
(πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FTTX.svg)

## Slide 24: Διαστρωμάτωση δικτύου
Φυσικό Μέσο – Υποδομή: Σωληνώσεις, μικροσωληνώσεις, ιστοί κεραιών
Παθητική μετάδοση και διασύνδεση μέσων: Καλώδια οπτικών ινών, σύνδεσμοι οπτικών ινών, παθητικός εξοπλισμός
Ενεργά συστήματα μετάδοσης: Εξοπλισμός που υλοποιεί λογικές συνδέσεις πάνω από το φυσικό μέσο
Επίπεδο IP: Το δίκτυο του εκάστοτε παρόχου προς τον τελικό χρήστη
Επίπεδο εφαρμογών: Εξοπλισμός, εφαρμογές και δεδομένα χρηστών

## Slide 25: Τμήματα οπτικού δικτύου
OLT: Optical Line Termination (Οπτικός Τερματισμός Γραμμής)
  αποτελεί την οπτική τερματική διάταξη του FTTx προς την πλευρά του παρόχου και είναι εγκατεστημένος στο σημείο παρουσίας του
ONU (ή και ONT): Optical Network Unit (Οπτική Τερματική Συσκευή)
  αποτελούν τις τερματικές διατάξεις προς την πλευρά των πελατών, στις οποίες καταλήγει το FTTx δίκτυο
Οπτικό Δίκτυο
  η οπτική καλωδίωση που συνδέει την OLT με τις ONU

## Slide 26: Κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών FTTx (1/3)
Point-to-point (σημείο-προς-σημείο)
  Κάθε θύρα συνδέεται απευθείας με ένα οπτικό δίκτυο (Optical Network Terminal - ONT) που βρίσκεται μέσα στο χώρο του χρήστη
  Υποστηρίζει πλήρως ταχύτητες άνω του 1Gb και είναι πραγματικά συμμετρική
  Προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και διαχείριση προβλημάτων

## Slide 27: Κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών FTTx (2/3)
  Active Network (ενεργού δικτύου) σε μορφή δακτυλίου ή αστέρα
    κάθε χρήστης διαθέτει αφιερωμένη οπτική ίνα έως το σημείο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ενεργός εξοπλισμός (π.χ. Ethernet switches), που μετάγει από εκεί την κίνηση των χρηστών προς το κυρίως δίκτυο
  Τύπου “Home Run”
    για κάθε χρήστη υπάρχει αφιερωμένη οπτική ίνα που έρχεται από το OLT και καταλήγει σε αυτόν

## Slide 28: Κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών FTTx (3/3)
Point-to-multipoint (σημείο-προς-πολλαπλά σημεία)
  Δενδρικές αρχιτεκτονικές με χρήση τεχνολογιών Passive Optical Network (PON)
    Διάφορα πρότυπα

## Slide 29: Ενεργό / παθητικό δίκτυο
Ενεργό δίκτυο (αρχιτεκτονικές Active Network)
  Όταν περιλαμβάνει και ενεργούς κόμβους (τα switches), τα οποία τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα
Παθητικό δίκτυο (PON)
  Χρησιμοποιούνται διατάξεις που δεν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οπτικοί διαχωριστές (splitters), για να δώσουν τη δυνατότητα μία οπτική ίνα να διαμοιραστεί σε πολλαπλούς χρήστες
  Το τελευταίο ενεργό στοιχείο στην περίπτωση του PON βρίσκεται στο δίκτυο κορμού (backbone)

## Slide 30: Σύγκριση ενεργού και παθητικού δικτύου
Σύγκριση ενεργού και παθητικού δικτύου
(πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PON_vs_AON.png)

## Slide 31: PON
Ένα PON αποτελείται από
  την καλωδίωση οπτικών ινών,
  από παθητικούς διαχωριστές (splitters) και
  συνδετήρες (couplers)
Η αρχιτεκτονική PON είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή για το σχεδιασμό ενός δικτύου FTTX

## Slide 32: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΡΟΝ
Συμπληρωματική Πηγή: technopediasite.com
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ | ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και εφαρμογής | Το Ε.Ζ. που χρησιμοποιείται για upload δεν είναι broadcast
Υλοποίηση με το λιγότερο αριθμό πομποδεκτών | Η οπτική ισχύς διαχωρίζεται μεταξύ των θυρών εξόδου
Μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των τελικών χρηστών και του κεντρικού συστήματος του παρόχου (20 Km) | Το ίδιο οπτικό σήμα παραλαμβάνεται από όλες τις μονάδες (ONUs), εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια δικτύων
Επιτρέπει τεράστιες ταχύτητες που φτάνουν τα 10 Gbps | Απαίτηση για αυστηρό αλγόριθμο για τη σύλληψη upstream κυκλοφορίας
Πλήρως παθητικό δίκτυο | Πιο σύνθετοι πομποδέκτες
Δεν είναι ενεργός κανένας απομακρυσμένος κόμβος | Το ίδιο εύρος ζώνης πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ διαφόρων χρηστών

## Slide 33: Πρότυπα PON (1/3)
APON (ATM Passive Optical Network). Tο πρώτο πρότυπο παθητικών οπτικών δικτύων
  Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για επιχειρήσεις, ενώ βασίστηκε στο πρωτόκολλο ATM
BPON (Broadband Passive Optical Network). Εξελιγμένη έκδοση του APON
  Υποστηρίζει πολύπλεξη WDM, μία δυναμική και υψηλότερη upstream κατανομή εύρους ζώνης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

## Slide 34: Πρότυπα PON (2/3)
GPON (Gigabit-capable PON). Εξέλιξη του BPON
  Υποστηρίζει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων με ενισχυμένη ασφάλεια, ενώ απευθύνεται και στο πρωτόκολλο ATM και στο Ethernet
EPON (Ethernet Passive Optical Network)
  Ένα πρότυπο της IEEE/EFM για την χρήση του πρωτοκόλλου Ethernet στα πακέτα δεδομένων

## Slide 35: Πρότυπα PON (3/3)
Πρότυπα PON
 | BPON | EPON | GPON
Πρότυπο | ITU-T G.983 | IEEE 802.3ah | OUT-T G.984
Εύρος Ζώνης | Downstream έως 622 Mbps Upstream έως 622 Mbps | Downstream έως 1.25 Gbps Upstream έως 1.25 Gbps | Downstream έως 2.5 Gbps Upstream έως 1.25 Gbps
Downstream μήκος κύματος | 1490 και 1550 nm | 1550 nm | 1490 και 1550 nm
Upstream μήκος κύματος | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm
Μετάδοση | ATM | Ethernet | Ethernet, ATM, TDM

## Slide 36: Αρχιτεκτονικές τύπου “home run”
Η διαθέσιμη χωρητικότητα της οπτικής ίνας δεν διαμοιράζεται σε άλλους χρήστες
Ως εκ τούτου το μοντέλο αυτό προσφέρει
  μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και
  μελλοντική κλιμακωσιμότητα όσον αφορά τις ανάγκες του χρήστη

## Slide 37: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Home Run
Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του Home Run
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Μέγιστο Εύρος Ζώνης | Μεγαλύτερο κόστος λόγω μεγαλύτερης ποσότητας οπτικής ίνας
Μέγιστη κλιμακωσιμότητα | Ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο
Εύκολη διάκριση παρόχου υποδομής και παρόχου υπηρεσιών | Εκτενέστερες επισκευές σε περίπτωση βλάβης
Υλοποίηση με το λιγότερο δυνατό αριθμό πομποδεκτών | 
Ασφάλεια | 

## Slide 38: Αρχιτεκτονικές ενεργού δικτύου (Active Node – Ethernet Switch) (1/2)
Η κύρια διαφορά ενός ενεργού δικτύου σε σχέση με το PON είναι η αντικατάσταση του παθητικού splitter από έναν ενεργό κόμβο
Μια σημαντική συνέπεια είναι ότι είναι απαραίτητο ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο (power line) μεταξύ του central office (CO) και του ενεργού κόμβου

## Slide 39: Αρχιτεκτονικές ενεργού δικτύου (Active Node – Ethernet Switch) (2/2)
Εκτός από μια διακλαδισμένη δενδρική αρχιτεκτονική όπως χρησιμοποιείται σε ένα PON, ένα ενεργό δίκτυο μπορεί να υλοποιείται και με μια αρχιτεκτονική δακτυλίου ή αστέρα
Σε κάθε τελικό χρήστη παρέχεται αφιερωμένη σύνδεση που του παρέχει το συνολικό αμφίδρομο εύρος ζώνης
  μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας τεχνικές SDM (Space Division Multiplexing) ή WDM

## Slide 40: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ενός ενεργού κόμβου
Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα ενεργού κόμβου
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Υψηλότερο Εύρος Ζώνης | Ανάγκη ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου
Υψηλότερη πιθανή απόσταση | Πιο πολύπλοκη υποδομή καλωδίων
Μεγαλύτερη ασφάλεια | 

## Slide 41: Υβριδικές αρχιτεκτονικές
Υβριδικά PON τα οποία αποτελούν ένα συνδυασμό ενός ενεργού κόμβου και μιας αρχιτεκτονικής PON
Η εφικτή απόσταση είναι υψηλότερη από ότι στην περίπτωση χρησιμοποίησης ενός PON με διαμοίραση ισχύος
Παράλληλα, χρησιμοποιείται απλούστερη υποδομή σε σχέση με μια απολύτως ενεργή τοπολογία

## Slide 42: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός υβριδικού PON
Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα υβριδικού PON
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Υψηλή εφικτή απόσταση | Ανάγκη ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου
Απλούστερη υποδομή από ότι στην ενεργή τοπολογία | 

## Slide 43: Αρχιτεκτονική Reverse PON
Υποδομές οπτικών ινών που συνδέουν τελικούς χρήστες και ανήκουν στους ίδιους
Έρχεται σε «σύγκρουση» με τις υπάρχουσες κραταιές πολιτικές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των service providers
Αποτελεί την αντιστροφή της κλασικής αρχιτεκτονικής PON, με τον εξοπλισμό του πελάτη να παρέχει διακριτές «συνδέσεις» με διάφορους service providers

## Slide 44: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός Reverse PON
Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα Reverse PON
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Υψηλή εφικτή απόσταση | Ανάγκη για διαχείριση της οπτικής ίνας και του τερματικού εξοπλισμού από τον τελικό χρήστη
Μεγαλύτερη εμβέλεια | Υψηλό αρχικό κόστος απόκτησης
Υψηλότερο εύρος ζώνης και πλήρως διαχειρίσιμο | 
Ευελιξία στην επιλογή services | 

## Slide 45: Πλεονεκτήματα PON σε σύγκριση με τις point-to-point αρχιτεκτονικές
Εξοικονόμηση ινών πρόσβασης
Εξοικονόμηση θυρών στο σημείο παρουσίας (POP) του παρόχου
Broadcast μετάδοση
Δεν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Οικονομικότερη επισκευή βλαβών από home run
Μείωση αρχικού κόστους

## Slide 46: Μειονεκτήματα PON σε σύγκριση με τις point-to-point αρχιτεκτονικές
Κοινό εύρος ζώνης
Απαιτείται κρυπτογράφηση
Δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση χρηστών στο φυσικό επίπεδο αλλά μόνο σε ένα λογικό επίπεδο
Δυσκολότερη ανίχνευση λαθών και συντήρηση
Πιθανή ασυμβατότητα με νέες τεχνολογίες (π.χ. 10-Gbps PON)

## Slide 47: Πλεονεκτήματα αρχιτεκτονικών Ethernet FTTx
Ουσιαστικά απεριόριστο εύρος ζώνης
Προσιτότητα (ίνες τεχνολογίας 100BX ή 1000BX μπορούν να διανύσουν έως και 10 χιλιόμετρα χωρίς ενίσχυση)
Δυνατότητα Επέκτασης
Ευκολία αναβάθμισης εύρους ζώνης
Ασφάλεια
Μικρότερο λειτουργικό κόστος

## Slide 48: Σύγκριση τεχνολογιών PON, Active network και Home run
Σύγκριση PON, Active network και Home run
Χαρακτηριστικό | B(G) PON (GPON) | E(GE) PON | Active Ethernet | Home Run
Τύπος δικτύου διανομής | Παθητικό | Παθητικό | Παθητικό | 
Πρότυπο | ITU-T G.983 (G.984) | IEEE 802.3ah | IEEE 802.3ah | 
Χωρητικότητα | Μέχρι 32 (64) χρήστες ανά δέντρο | 16 χρήστες ανά δέντρο |  | 
Εμβέλεια | 20 km από OLT | 20 km | 10 km από ενεργό κόμβο | Εξαρτάται από τον εξοπλισμό
Ρυθμοί μετάδοσης | Μέχρι 2.4 Gbps ανά PON | Μέχρι 1.2 Gbps ανά PON | Μέχρι 1.2 Gbps ανά χρήστη | Εξαρτάται από τον εξοπλισμό
Αξιοποίηση bandwidth | Υψηλή | Χαμηλή | Χαμηλή | Χαμηλή
Κλιμακωσιμότητα | Περισσότερη οπτική ίνα και εξοπλισμός | Περισσότερη οπτική ίνα και εξοπλισμός | Επιπλέον εξοπλισμός | Απεριόριστη (θεωρητικά χωρητικότητα)
Αποδοχή | Μεγάλοι πάρχοι ειδι-κά εντός Αμερικής | Μεγάλοι πάροχοι ειδικά εκτός Αμερικής | Δήμοι και Υπηρεσίες | Εγκατάσταση νέων δικτύων (όχι εξέλιξη υπαρχόντων)

## Slide 49: Συμπεράσματα Σύγκρισης
Η σύγκριση αφορά την μέγιστη ταχύτητα download (ονομαστική), την μέγιστη ταχύτητα upload καθώς και την ελάχιστη μέση ταχύτητα download και upload ανά χρήστη
Το σενάριο αναφέρεται σε αποκλειστική χρήση της εκάστοτε τεχνολογίας από ένα μόνο χρήστη στη μία περίπτωση και από 20 χρήστες στην άλλη
Η σύγκριση δείχνει :
  Την υπεροχή των τεχνολογιών FTTx σε σχέση με τις υπόλοιπες γνωστές ευρυζωνικές τεχνολογίες
  Και πως κύριο μειονέκτημα των αρχιτεκτονικών PON σε σχέση με τις P2P, είναι ο διαμοιρασμός του εύρους ζώνης

## Slide 50: Σύντομη ανασκόπηση
Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
FTTx
  Αρχιτεκτονική των δικτύων FTTx
  PON
  Home Run
  Active Node
  Reverse PON

## Slide 51: Βιβλιογραφία (1/2)
Σημειώσεις μαθήματος (Κεφάλαιο 5)
Βιβλία:
  Data and Computer Communications, William Stallings
  Δίκτυα Οπτικών Ινών, Green P. E.
  Optical networks, Sivarajan Ramaswani

## Slide 52: Βιβλιογραφία (2/2)
Links:
  http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras/undergraduate-courses/euruzwnikes-texnologies?language=el (Δικτυακός τόπος μαθήματος)
  http://www.ftthcouncil.eu/ (Fiber to the Home Council: Europe)
  http://www.thefoa.org/tech/ref/contents.html (Fiber Optic Association's Guide To Fiber Optics & Premises Cabling)

## Slide 53: Ερωτήσεις